KISSINIT Version 1.00  (20. November 1993)

                 von Ren‚ Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU




Inhalt

  1. Allgemeines
  2. Programmaufruf und Optionen
  3. Initialisierungsdatei
  4. Anwendungsbeispiel
  5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen



1. Allgemeines

  Bei  vielen TNCs (z.B. PK232, KAM) muá mit speziellen  Befehlen  der
  KISS-Modus  aktiviert  werden,  bevor sie mit  dem  TFPCX  verwendet
  werden  k”nnen.  Das TFPCX bietet daf�r  selbst  keine  M”glichkeit.
  Das Programm KISSINIT kann beliebige Zeichenfolgen �ber die serielle
  Schnittstelle  an den TNC ausgeben und damit  die  KISS-Einschaltung
  vornehmen,  wie  auch die Deaktivierung von KISS, wenn der  TNC  f�r
  andere  Zwecke  ben”tigt  wird.  Die  Verwendung  von  KISSINIT  ist
  �brigens nicht auf das TFPCX und KISS beschr„nkt.

  Die  Befehle zur Aktivierung des KISS-Modes werden  einer  Textdatei
  (Standard  KISS.INI) entnommen. Sie sind von TNC zu TNC  verschieden
  und sollten in der TNC-Dokumentation angegeben sein. KISSINIT bietet
  die  M”glichkeit, mehrere verschiedene Initialisierungssequenzen  in
  einer  Datei  abzulegen  und  die  ben”tigte  Variante  beim   Start
  auszuw„hlen.  Sinnvoll w„re die Schaffung einer Art  Bibliothek  zur
  KISS-Initialisierung  f�r die g„ngigen TNC-Typen. Die  mitgelieferte
  Datei  KISS.INI  enth„lt bereits einige Beispielsequenzen,  die  ich
  verschiedenen  Mailbox-Artikeln entnommen habe, jedoch meist  selbst
  nicht testen konnte.

  Wer  bisher mit dem TFPCR gearbeitet hat, kann auch direkt die  dort
  verwendete  Datei  AUTOKISS.CFG �bernehmen (in  KISS.INI  umbenennen
  oder  Option  -F verwenden). Falls es dabei Probleme  geben  sollte,
  kann  das  an  der besonderen Bedeutung  einiger  Zeichenfolgen  bei
  KISSINIT liegen, die aber selten in Befehlen auftreten sollten.

  Beim  Aufruf von KISSINIT darf das TFPCX nicht geladen  sein,  sonst
  erscheint eine Fehlermeldung. Die KISS-Aktivierung muá vor dem Start
  des  TFPCX erfolgen. Werden mehrere TNCs parallel verwendet, so  ist
  KISSINIT f�r jeden TNC extra mehrfach aufzurufen.

  Die  Parameter  der  seriellen  Schnittstelle  des  TNC  m�ssen  f�r
  KISSINIT wie folgt eingestellt sein:

  - 8 Datenbits
  - 1 Stopbit
  - kein Parit„tsbit



2. Programmaufruf und Optionen

  Beim  Aufruf von KISSINIT k”nnen bestimmte Parameter mit  Hilfe  von
  Kommandozeilen-Optionen  beeinfluát werden. Alle  Optionen  beginnen
  mit  einem  '-' und werden durch Leerzeichen  voneinander  getrennt.
  Innerhalb einer Option sind keine Leerzeichen erlaubt.  Groá-/Klein-
  schreibung wird nicht unterschieden. Folgende Optionen sind  m”glich
  (mit 'KISSINIT -H' abrufbar):

  Options:                                  Default

    -PCOMn[:xxx]    COM port [address]      COM1
    -Bnnnn          baud rate               9600
    -Dnnn:nnn:nnnn  delay (char/line/exit)  30:300:2000 (ms)
    -F<file>        init file               KISS.INI
    -S<section>     choose section in file
    -K              kiss reset
    -N              no messages

  Die Optionen haben folgende Bedeutung:

-PCOMn[:xxx]  Auswahl der seriellen Schnittstelle (n = 1-4)

  Hier  ist die Schnittstelle anzugeben, an der der TNC  angeschlossen
  ist   (Standard  COM1).  Die  Portadresse  der  Schnittstelle   wird
  normalerweise  automatisch  ermittelt,  kann aber  bei  Bedarf  auch
  direkt hexadezimal angegeben werden.

  Beispiel:

  KISSINIT -PCOM3:338

  (TNC an COM3 mit Portadresse 338H)

-Bnnnn  Baudrate auf der seriellen Schnittstelle (dezimal)

  M”gliche  Werte sind 2400, 4800, 9600 (Standard), 19200,  38400  und
  57600 Baud.

-Dnnn:nnn:nnnn  Schutzzeiten (dezimal in Millisekunden)
  ^   ^   ^
  1)  2)  3)

  Die  meisten TNCs brauchen eine bestimmte Zeit zur Verarbeitung  der
  empfangenen Zeichen, zur Ausf�hrung von Befehlen (am Zeilenende) und
  f�r  Initialisierungszwecke. Wird darauf keine  R�cksicht  genommen,
  kann  es zu Zeichenverlusten kommen oder der TNC ist noch  nicht  im
  KISS-Modus,  wenn das TFPCX gestartet wird. KISSINIT wartet  deshalb
  nach jeder Zeichenausgabe, am Zeilenende und am Ende der šbertragung
  eine einstellbare Zeit ab, bis die n„chste Ausgabe erfolgt bzw.  das
  Programm beendet wird.

     Schutzzeiten          Wertebereich  Standard

  1) nach jedem Zeichen      0-999  ms     30 ms
  2) nach jeder Zeile        0-999  ms    300 ms
  3) nach der šbertragung    0-9999 ms   2000 ms

  Die  Standardwerte f�r 1) und 2) sollten im Allgemeinen  ausreichen,
  Wert 3) muá aber u.U. vergr”áert werden.

  Beispiel:

  KISSINIT -D30:300:5000

  Beim  TNC2 mit The Firmware dauert die  KISS-Initialisierung  einige
  Zeit, speziell bei TNCs mit geringer Taktfrequenz (Blinken der  LEDs
  beobachten). Hier wartet KISSINIT deshalb 5s (= 5000 ms) vor  seiner
  Beendigung,  damit  beim  nachfolgenden Start von  TFPCX  aus  einem
  Batch-File der TNC auch sicher im KISS-Modus ist.

-F<Datei>  Name der Initialisierungsdatei (Standard KISS.INI)

  Falls  eine andere Datei verwendet werden soll, kann der Name  (auch
  mit Pfad) mit dieser Option angegeben werden.

-S<Abschnitt>  Initialisierungssequenz (Abschnitt) ausw„hlen

  Die Initialisierungsdatei kann bei Bedarf aus mehrereren Abschnitten
  bestehen, die mit '[Name]' beginnen (siehe unten). Mit dieser Option
  w„hlt  man  den  Abschnitt aus, der  zur  Initialisierung  verwendet
  werden  soll. Als Parameter wird der Name des Abschnittes  angegeben
  (ohne  []),  wobei Groá-/Kleinschreibung nicht  unterschieden  wird.
  Standardm„áig wird vom Anfang der Initialisierungsdatei gelesen.

-K  KISS-Modus ausschalten

  Soll der TNC lediglich aus dem KISS-Modus zur�ckgesetzt werden, wird
  dazu keine Initialisierungsdatei ben”tigt. Diese Option bewirkt  das
  Senden  der KISS-Reset-Sequenz an den TNC. KISS.INI wird  in  diesem
  Fall nicht gelesen.

-N  Meldungen unterdr�cken

  Hiermit  lassen  sich die Meldungen von KISSINIT und  das  Echo  der
  gesendeten  Zeichen  abschalten.  Fehlermeldungen  erscheinen   aber
  trotzdem.



3. Initialisierungsdatei

  Die Datei kann folgende spezielle Zeichenfolgen enthalten:

  \nnn    Steuerzeichen mit dez. ASCII-Code nnn (0-255) ausgeben
  \e      Escape-Zeichen (\27) ausgeben
  \k      KISS-Reset-Sequenz (\192\255\192) senden
  \d      1 Sekunde Pause
  ^c      Control-Zeichen (c = A-Z) ausgeben (z.B. ^X = Ctrl-X)

  In den Zeichenfolgen wird Groá-/Kleinschreibung nicht unterschieden.
  Folgt  auf das '\' ein anderes Zeichen als die oben angegebenen,  so
  wird eine eventuelle Sonderbedeutung dieses Zeichens aufgehoben  und
  nur das Zeichen ausgegeben. Soll z.B. das '\' ausgegeben werden, ist
  also '\\' zu verwenden (bzw. '\^' beim Zeichen '^'). Wenn ein '\' am
  Zeilenende  steht, wird das Zeilenende-Zeichen (CR = \13)  nicht  an
  den  TNC ausgegeben. Ein ';' am Zeilenanfang leitet einen  Kommentar
  ein. Die Kommentarzeile wird komplett �berlesen.

  Die Datei wird standardm„ssig von Anfang bis Ende verarbeitet.  Wenn
  man  mehrere verschiedene Initialisierungssequenzen speichern  will,
  kann man die Datei aber auch in Abschnitte einteilen, wobei mit  der
  Option -S (siehe oben) ausgew„hlt wird, welcher Abschnitt  verwendet
  werden  soll.  Ein Abschnitt beginnt mit dem Kopf '[Name]',  der  am
  Zeilenanfang stehen muá. 'Name' ist die Bezeichnung, die der  Option
  -S zu �bergeben ist.

  Wird die Option -S verwendet, beginnt die Ausgabe in der Zeile,  die
  auf  den  Kopf des gew„hlten Abschnittes folgt. Hinter  ']'  in  der
  Kopfzeile kann auch ein beliebiger Kommentar stehen. Unabh„ngig  von
  -S  wird  die Verarbeitung immer beendet, wenn das  Zeichen  '['  am
  Zeilenanfang auftritt, also der n„chste Abschnitt beginnt, oder  das
  Dateiende erreicht wird.



4. Anwendungsbeispiel

  Ein  TNC2 mit The Firmware (von NORD><LINK) soll in  den  KISS-Modus
  geschaltet  werden.  Der entsprechende Befehl lautet '@K'  und  wird
  durch ein Escape-Zeichen eingeleitet. Vor der Befehlsausgabe  sollen
  mit  Control-X eventuell im Zeilenpuffer des TNCs  stehende  Zeichen
  gel”scht werden. Die Datei KISS.INI enth„lt folgende Zeile:

  ^X\e@K

  Wenn der TNC an COM1 mit 9600 Baud angeschlossen ist, wird  KISSINIT
  z.B. wie folgt gestartet:

  KISSINIT -PCOM1 -B9600 -D::5000

  Durch  die  Option -D wartet KISSINIT vor dem  Programmende  noch  5
  Sekunden,  damit der TNC die Initialisierung durchf�hren  kann  (nur
  bei  langsamen TNCs n”tig). Die Schutzzeiten f�r Zeichenausgabe  und
  neue  Zeile  sind hier nicht angegeben (die ':' m�ssen  aber  sein),
  daf�r  werden  die Standardwerte verwendet. Die Optionen -P  und  -B
  k”nnten  hier  allerdings  auch entfallen, da  COM1  und  9600  Baud
  ebenfalls  Standard  sind. Die Bildschirmausgabe  sieht  bei  diesem
  Beispiel so aus:

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ KISSINIT v1.00 (Nov 20 1993) by DG0FT ³
  ³     Free for non-commercial usage     ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ COM1 (3F8),  9600 Bd,  30 300 5000 ms ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  Reading ...

  \24\27@K

  Im  unteren Kasten wird die serielle Schnittstelle mit  Portadresse,
  die Baudrate und die Schutzzeiten (Zeichen, Zeile, Ende)  angezeigt.
  KISSINIT  gibt  auáerdem alle Zeichen aus, die an den  TNC  gesendet
  werden (Echo). Nicht darstellbare Zeichen erscheinen als '\nnn' (nnn
  ist der ASCII-Code). Im Beispiel steht '\24' f�r '^X' und '\27'  f�r
  '\e'. Man k”nnte auch diese Darstellung im File KISS.INI verwenden.

  Zur Abschaltung des KISS-Modes und zur nachfolgenden Einstellung des
  Rufzeichens im TNC kann z.B. folgender Dateiinhalt verwendet werden:

  \k\d\d\d\d\d\
  \eI CALL

  Zun„chst erfolgt ein KISS-Reset (\k), nach dem 5 Sekunden (5 mal \d)
  gewartet wird. Diese Zeit ben”tigt der TNC zum Neustart. Das '\'  am
  Zeilenende bewirkt, daá der nachfolgende Zeilenvorschub nicht an den
  TNC ausgegeben wird. In der folgenden Zeile wird mit dem Befehl  'I'
  das eigene Rufzeichen eingestellt.

  Beide  Initialisierungssequenzen  kann man nun wie  folgt  in  einer
  Datei kombinieren:

  ;
  ; KISS einschalten
  ;
  [KISSON]
  ^X\e@K
  ;
  ; KISS abschalten
  ;
  [KISSOFF]
  \k\d\d\d\d\d\
  \eI CALL

  Der Aufruf von KISSINIT erfolgt dann mit (hier ohne -P und -B):

  KISSINIT -SKISSON

  bzw.

  KISSINIT -SKISSOFF

  Die  Datei enth„lt auáerdem noch Kommentarzeilen. Zu  beachten  ist,
  daá diese Datei nicht mehr ohne die Option -S verwendet werden kann,
  weil dabei ab Dateianfang bis zur Zeile '[KISSON]' gelesen wird  und
  hier  nur  Kommentare stehen. Man k”nnte aber  vor  '[KISSON]'  eine
  'Standard'-Sequenz einf�gen, die ohne -S verwendet wird.



5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

  Der  Autor des Programms KISSINIT ist Ren‚ Stange (DG0FT).  KISSINIT
  darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weitergegeben
  werden,  soweit keine Geb�hren erhoben werden. Insbesondere ist  die
  Beigabe von KISSINIT zu anderer Hard- und Software nur dann erlaubt,
  wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls keine  Geb�hren  berechnet
  werden  oder mein Einverst„ndnis vorliegt. Es ist  nicht  gestattet,
  das Programm kommerziell zu nutzen oder zu vertreiben.

  Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem„áe Funktion wird nicht  gegeben.
  Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch„den, die  durch  die  Ver-
  wendung  von KISSINIT entstehen, haftbar gemacht  werden  (Haftungs-
  ausschluá).